ВОПРОС.

Уважаемая редакция!

Недавно я купил недостроенный кирпичный дом площадью 250 кв.м.

Коробка была построена 8 лет назад и перекрыта рубероидом. После окончания строительства я планирую жить в этом доме постоянно.

Толщина кирпичной стены дома равна 51 см – что явно не соответствует новому СНиПу, о котором так много говорят. Но ведь раньше практически не делали стены больше чем в два кирпича и не мерзли даже при печном отоплении. Возможно, есть какая – то зависимость – площадь дома – площадь оконных проемов – толщина стены и система отопления. В принципе я готов потратить определенную сумму денег, чтобы утеплить стены и жить в тепле, но я психологически не готов к тому, что стену в два кирпича необходимо утеплять (что в этом случае нужно делать с панельными домами, где толщина панелей - по качеству не сравнимой с кирпичом – в два раза меньше?).

И все же возможны ли варианты, например устройство какой – либо внутренней штукатурки с какой – либо пенопластовой крошкой или нечто вроде – чтобы не трогать фасадную часть, где достаточно качественно выполнена кирпичная кладка под расшивку?

# С уважением Дмитрий Уваров,  г. Москва

ОТВЕТ.

Без регламентных технических условий в строительстве никак не обойтись. Однако, к тем строительным нормативам, что не касаются напрямую конструктивной прочности и устойчивости зданий и сооружений, следует подходить творчески, с учетом особенностей конкретного объекта. Конечно же, неразумно возводить стены двухметровой толщины.

Выставляя кирпич в качестве эквивалента, обновленные СНиП призывают вовсе не к увеличению толщины стен, а к повышению эффективности теплозащитных свойств ограждающих конструкций. В том числе путем устройства многослойных технологических пирогов.

Уважаемый читатель совершенно прав, упомянув цепочку основных факторов влияния, участвующих в обеспечении комфортного теплового баланса загородного дома. Приведенные им параметры – общая площадь и толщина наружных стен - наиболее распространены и, следовательно, оптимальны для проживания среднестатистической семьи в условиях климата Центрального района России.

Практика эксплуатации домов-аналогов показала, что, если площадь оконных и наружных дверных проемов не превышает 20% от площади наружных стен, создание комфортного теплового режима с успехом обеспечивается обычным АГВ.

Если же при этом провести дополнительные мероприятий по защите от теплопотерь, выполнив утепление фундамента, цоколя, пола первого этажа и перекрытия второго этажа (или потолка, совмещенного с кровлей, если речь идет о мансарде), а еще вдобавок установить стеклопакеты, то речь уже может идти о режиме экономии топлива.

Сама по себе толщина стен, в отрыве от степени теплопроводности материалов ее образующих, не играет решающего значения. Например, даже очень толстая стена из плотного силикатного  кирпича, совсем не держит тепло. С другой стороны, лист ДВП (древесно-волокнистой плиты) сантиметровой толщины, по теплозащитным свойствам, приравнен к кирпичу, а пенопласт и вовсе превосходит его.

Опыты показали, что зимой практически невозможно поддерживать комфортную температуру в бункере со стенами из монолитного ж.б. 2-х метровой толщины, применяя условия обогрева, равные с кирпичными аналогами.

В общем случае, параметры факторов влияния корректируются и взаимно увязываются в теплотехническом разделе проекта при определении типа и мощности теплогенератора. Для достижения необходимого баланса приходится чем-нибудь жертвовать.

Конечно, имея в виду наш суровый климат (достаточно вспомнить предыдущую зиму) и перманентно растущие тарифы на теплоносители, при новом строительстве следует принимать решения с возведением только «теплых» стен (вовсе не обязательно толстых), благо для этого существует масса вариантов конструкций и технологий.

Что касается ситуации, описанной читателем, то после завершения строительно-монтажных работ (устройства стропильной системы и кровельного пирога), и закрытия всего контура дома (установки оконных и наружных дверных блоков) легко определить (в том числе с помощью термометра и тепловизора) степень защиты от теплопотерь его ограждающих конструкций и, при необходимости, принять меры по утеплению.

Безо всякой иронии отмечу, что не стоит забывать и про «отделочный довесок» к толщине стены - штукатурку со шпаклевкой и обоями, совместно удерживающих до 10% тепла.

Что касается типовых панельных и блочных домов, то их теплопотери (помимо теплотрасс, дверей и форточек) огромны, хотя и загнаны в расчетный уровень компактным конструктивно-планировочным решением, обусловленным плотной компоновкой помещений. Немалый вклад в дело теплообеспечения городских домов вносят и сами жильцы – живые батареи, биологические генераторы тепла (этот же эффект используется для обогрева станций метро).

Теория гласит, а практика подтверждает, что добиться комфортного теплового баланса можно гораздо эффективнее, если идти не по пути увеличения мощности теплоносителя, «отапливая небо», а сократить теплопотери, ликвидировав локальные места утечки («мостики холода» также визуально определяются тепловизором) и утеплив основные плоскости.

На заключительный вопрос читателя, относительно утепления стен изнутри, ответим утвердительно, заметив, что сегодня для этого существует масса конструктивно-технологических возможностей, как мокрых, так и сухих, начиная с устройства т.н. «теплых» штукатурок и заканчивая монтажом ГКЛ или панелей с готовой финишной отделкой поверхности.

2001 год