Утепление деревянного дома

Рекомендации, варианты, технологии и

материалы для утепления деревянных домов.

Если речь идет об использовании дома не для сезонного (дачного), а для круглогодичного проживания, утеплитель для ограждающих конструкций из бруса нужен обязательно.

В отличие от своих бревенчатых предков - распространенных на Руси пятистенков - приземистых, с небольшими оконными проемами, современный деревянный дом должен сочетать надежный и теплый конструктивный контур с оптимальным для бытового оборота семьи набором помещений, их площадью и высотой, количеством и размером окон и т.д.

Другими словами, удовлетворять архитектурно-эстетическим, утилитарно-практическим, санитарно-гигиеническим и прочим требованиям, составляющим букет условий комфортного проживания. Одним из самых важных условий, является обеспечение оптимального температурного режима, достигаемого теплоизоляцией ограждающих конструкций – защитой стен и кровли от ветра и экстремальных (как низких, так и высоких) температур.

Пожалуй, самыми распространенными и эффективными современными утеплителями являются пенопласт и пенополиуретан. Что касается использования их грызунами в качестве лакомства, то это миф, распространяемый производителями их аналогов. Конечно, если развести антисанитарию, привлеченные ею грызуны сожрут не только пенопласт, но и весь дом вместе с его обитателями.

Современные требования к обеспечению теплозащиты зданий очень жесткие. Для снижения теплопотерь (и, соответственно, экономии денег в условиях роста тарифов на энергоносители), в качестве сравнительного эталона «по кирпичу» сегодня принимается стена двухметровой толщины. На практике такие стены возводить нереально, а нужную теплозащиту обеспечивают набором слоев т.н. технологического «пирога» (созданием многослойной конструкции).

Существует несколько способов утепления ограждающих конструкций, в зависимости от расположения утеплителя по отношению к стене: с внутренней стороны, внутри самой стены и снаружи.

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Приоритет отдается, исходя из условий эксплуатации данного объекта. В отдельных случаях, с успехом применяется и комбинированный способ.

Наиболее рациональным представляется  утепление стен снаружи. Например, к материалу несущей конструкции стены – брусу, с внешней стороны добавляется эффективный утеплитель, закрываемый в свою очередь гидрозащитными и паропроводящими пленками и лицевым слоем из материала отделки фасада.

Для предотвращения образования мостика влагопередачи оставляется сантиметровый зазор между наружной стеной и поверхностью утеплителя. В этом случае, зона конденсации паров выносится за пределы бруса, а тело стены аккумулирует тепло зимой и прохладу летом.

Наружная теплоизоляция, защищенная от агрессивных атмосферных воздействий, например, оштукатуриванием (альтернатива штукатурке – облицовка кирпичом, монтаж так называемых фасадных систем - обшивка декоративными панелями, сайдингом, блок-хаусом и пр.) предохраняет брус от попеременного замачивания-замораживания-оттаивания, увеличивая долговечность несущей конструкции дома.

По-хорошему, оптимальное решение по теплозащите принимается в проекте посредством расчета и комбинаторного сравнения вариантов, применимых к данному объекту. Если подобный раздел в проекте отсутствовал, а в процессе эксплуатации выясняется, что внешнего утепления недостаточно, дополнительный утеплитель размещают изнутри.

При этом обязательно следует предусмотреть его пароизоляцию, отсутствие которой чревато проникновением паров, выпадением конденсата и утраты свойств утеплителя. При внутреннем расположении утеплителя, также следует усилить режим проветривания помещений.

Технологических пленок, идеальных во всех аспектах, не существует. Поэтому считаю, что важнее их перечисления, довести до потребителей принципы грамотного утепления ограждающих конструкций, особенно актуальные для владельцев деревянных домов.

Теплоизоляционных материалов, представленных на российском рынке, великое множество. Они делятся на органические (войлочные, древесно-волокнистые, пробковые, полиуретановые, поливинилхлоридные и пр.) и минеральные (стекловата, асбест, газобетон, пенобетон и пр.).

По параметру конструктивной жесткости их можно разделить на материалы с волокнистым или пространственным каркасом, вспученные, вспененные, с пористым заполнителем, гранулированные и пр.

По внешнему виду, это могут быть зысыпки (вспененные гранулы, типа керамзита), ватные рулоны, комбинированные маты, жесткие и мягкие пластины и плиты, состоящие из пропитанной органическим связующим ваты и подстежки), а также блоки.

Главным условием эффективности работы любого теплоизолятора является отсутствие влаги, которая, заполняя поры материала, снижает его свойства на порядок. Принцип действия и, соответственно, смысл расположения технологических пленок заключен в том, чтобы не допустить попадания в слой утеплителя влаги извне и пара изнутри и одновременно обеспечить свободный пропуск водяных паров наружу.

В общем случае, теплая сторона теплоизолирующего слоя должна обладать меньшей паропроницаемостью, чем холодная. То есть стена должна «дышать», не допуская выпадения конденсата. Возникающие пагубные явления (гниль, плесень) и их последствия (выделение формальдегида, радон и пр.) всегда связаны с сыростью.

При выполнении работ по теплозащите, особое внимание следует обращать на места сопряжения стен с фундаментом и чердачным перекрытием, углы и коробки оконных и дверных проемов. Применяя тот или иной утеплитель, следует учитывать степень его воздухопроницаемости. Например, конструктивно жесткие материалы (маты, пластины, плиты) не нуждаются в дополнительной ветрозащите, а иные теплоизоляторы с подветренной стороны следует дополнительно защищать от ветра.

На практике застройщики частенько применяют пергамин - тонкий картон, пропитанный битумом. Его используют как недорогой подкладочный или прокладочный материал при выполнении изоляционных работ.

Пергамин имеет структуру с сообщающимися открытыми порами, пропускающими пар и воздух, поэтому всегда остается сухим, т.к. пар конденсируется в следующем, более холодном слое. Сам по себе, пергамин не панацея, хотя все же лучше, чем ничего. По крайней мере, учитывая его дешевизну, имеет широкое применение.

Полностью избежать попадания влаги в тело стены невозможно, однако, во-первых, этот процесс следует ограничить, а во-вторых, дать возможность проникшей влаге испаряться. Этому способствуют специальные паровыводящие и антиконденсатные составы, покрывающие пленки и защитные материалы.

К последним относятся, например, зарубежные Тайвек и Ютафол или отечественные Славет и Слафол. Обладая высокой паропроницаемостью, эти материалы позволяют выводить не только влагу, но и упомянутые выше вредные летучие вещества (фенол, формальдегид).

Пропитка гидрофобными составами одной стороны пленки позволяет получить микропористую оболочку – своеобразный фильтр-клапан, пропускающий пар и отталкивающий воду. Пароизоляция с антиконденсатным слоем устраивается на внутренней стороне утеплителя, препятствуя проникновению бытового пара.

Отсутствие антиконденсатного слоя у пароизоляционной пленки, всегда приводит к образованию на ее поверхности влаги. Особенно интенсивно это проявляется при смене времени суток и при циклическом отоплении дома.

Что касается задачи обкладки деревянного дома кирпичом, то, прежде чем начинать реализовывать тот или иной вариант, следует осознать возможные последствия применения к своей ситуации,  даже, казалось бы, самых универсальных рецептов. Хорошенько взвесив «за» и «против», приведя основания и доводы, наконец, сопоставив стоимостные выражения технологически необходимых видов и объемов работ, а также сопутствующих наборов материалов.

Утеплить и одновременно превратить деревянный дом в «каменный», можно разными способами, начиная с устройства приснопамятной дранки и ее оштукатуривания.

Современный рынок модифицирует этот (далеко не самый плохой) способ в длинный технологический ряд, так называемых навесных фасадных систем (в частности  вентилируемых фасадов), устраиваемых посредством монтажа декоративных панелей (в том числе утепленных сэндвичей).

Для обеспечения жизнеспособности возводимой конструкции фасада из облицовочного кирпича (весом более 20 тонн), потребуется собственный ленточный фундамент. Постановочные вопросы состоят в том, какие параметры (геометрические и глубина заложения) для новой ленты выбрать, нужно ли усилить ее буронабивными сваями,  сделать ли полностью автономной или объединить с существующим фундаментом монолитным ростверком.

На практике гораздо чаще реализуется второй вариант. Однако точное решение, по каждому объекту в отдельности, можно принимать только после анализа его технического состояния совместно с оценкой местной гидрогеологической ситуации и проведения соответствующих расчетов.

В заключение, призываю всех застройщиков: дорогие друзья, вежливо выслушивая советы «знающих» соседей и знакомых, учитывая мнения производителей и продавцов новомодных материалов, не гнушайтесь обращаться к лицензированным специалистам – проектировщикам и строителям, призванным не только принимать и воплощать грамотные решения, руководствуясь знаниями и практическим опытом, но и быть ответственными за них.

В.Е.Свирин                  2004 год